CÁC HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN CÓ CHỨA CLO

SỬ DỤNG TRONG PHÒNG CHỐNG COVID-19

Theo QĐ: 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS COV – 2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

| Vị trí, thời điểm | Nồng độ Clo hoạt tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Vệ sinh bề mặt khu vực thường (sàn, tường nhà, vật dụng) | 0,1% | Nồng độ tối thiểu 0,1%, lau, xịt bề mặt không lau được |
| Vệ sinh bề mặt khu vực cách li | 0,1% |  |
| Bề mặt TTB, phương tiện trong phòng cách ly | 0,1% | Lau, xịt (tùy theo vị trí) |
| Xe, phương tiện vận chuyển người bệnh | 0,1% | Nồng độ tối thiểu 0,1%, lau, xịt bề mặt không lau được |
| Đổ tràn máu, dịch | 0,5% |  |
| Chất thải (nước tiểu, phân, chất nôn, dịch hút...) | 1,0% | Trộn theo tỉ lệ 1:1, đổ vào chất thải trong thời gian ít nhất 30 phút |
| Bàn XN và TTB xét nghiệm | 0,5% | Tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị |
| Xử lý thi hài | 0,1% | Bọc kín thi hài bằng túi chuyên dụng lần thứ nhất, phun bên ngoài túi lần 1. Ngay sau khi chuyển ra khỏi phòng cách ly, tiếp tục bọc thi hài vào túi chuyên dụng lần 2, phun ngoài túi lần 2. |
|  |  | Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt bàn phẫu thuật, buồng phẫu thuật, phương tiện liên quan khâm liệm, phẫu thuật tử thi |
| Dụng cụ ăn uống của NB | 0,05% | Ngâm |
| Đồ vải | 0,01%-0,05% | Tùy thuộc vào tình trạng nhiễm bẩn máu, dịch và chất liệu vải |

Chú ý: Tùy theo mức độ sử dụng hóa chất, người sử dụng phải mang đầy đủ các phương tiện PHCN thích hợp để tránh các tác dụng phụ đối với cơ thể.

GIÁM ĐỐC